## Slide 1
1차 프로젝트 기획서
ML 기반 NCM 양극재 방전 용량 예측 모델 및 웹서비스 개발
고도영

## Slide 2
01
기획 의도
양극재
음극재
분리막
전해질
2차전지
ESS
EV
로봇
배터리 소재, 왜 중요한가?
배터리 원가에서 소재가 차지하는 비중 약 70%
2030년 글로벌 EV 시장 규모 800조 전망
소재 특성 → 용량·수명·안전성 결정

## Slide 3
01
기획 의도
AI 기반 배터리 소재 용량 예측의 필요성
기존 소재 개발 방식의 한계
• 광대한 조성 공간
- 도핑 원소 조합 증가로 실험적 탐색 한계
• 높은 시간·비용
- 단일 실험에 수십 일 소요 (0.1C 기준 25사이클 20일 소요)
• 비체계적 설계
- 연구자 경험·직관 의존
- 정량적 설계 기준 부재
• 컴퓨팅 시뮬레이션 기반 접근의 한계
- 고성능 컴퓨팅 인프라 필요
- 재료 원자 배열의 정확한 묘사에 의존
AI 기반 배터리 소재 개발 방식
• 소재 개발 및 탐색 속도 가속화
- 광범위한 조성 공간에서 유망 후보 물질을 단시간에 선별하여 실험 횟수를 단축
• 핵심 변수를 통한 메커니즘 규명
- 다양한 변수(Feature)를 통해 복합적인 인과관계 분석
• 고정밀 성능 예측 및 최적화
- 도핑 원소 선택 가이드라인 도출
- 기존 시뮬레이션 방식 대비 빠른 속도로 성능 예측
- 데이터 기반으로 성능에 미치는 기여도를 정량적으로 파악
- 다양한 기법을 도입해 모델의 예측 근거와 핵심 변수 도출
- NCM 양극재 방전 용량 예측 시 R2 = 0.76 이상의 높은 정확도 (선행 연구 기준)

## Slide 4
02
개발 목표
최종 목표 ML 기반 NCM 양극재 방전 용량 예측 모델 개발 및 웹서비스 구현
세부 목표
2. *선행 연구 기반 ML 모델 구축 및 개선
GBM·XGBoost·LightGBM·RF·SVM·KRR 6개 모델 비교 (LightGBM 추가)
②
③
3. SHAP 기반 전기화학적 해석
모델 내부 설명, Feature 중요도 도출, 전기화학적 근거 해석 추가
④
4. 웹서비스 구현 및 2차 프로젝트 연결 계획 수립
2차 프로젝트 연계 기반 마련 (SOH/RUL 수명 예측 + VLM 기반 SEM 이미지 분석 로드맵)
변수 및 데이터
데이터 셋
논문 공개 GitHub CSV(128개)
입력 특성 (Features)
조성 : Li, Ni, Co, Mn, M (도핑 원소 함량)
격자 구조 : LC_a, LC_c, CV (셀 부피)
실험 조건 : CD (전류밀도), V_min, V_max
도핑 원소 특성 : EN_M, EA_dopant, E_ionisation, AR_dopant,
IR_dopant, Mr_dopant, No_electron_M
기타 : Mr (몰질량), No_iso_dopant
타겟 데이터
IC : 초기 방전 용량 (mAh/g) EC : 50사이클 후 방전 용량 (mAh/g)
* G. Wang et al., "ML Approach for Predicting NCM Cathode Capacities," ACS Cent. Sci. (2021).
1. Pearson 상관관계 분석
Feature-target 관계 파악, 다중공신성 확인

## Slide 5
01 메인 대시보드
NCM Predict
대시보드
소재 예측
결과 분석
시나리오 비교
대시보드
최근 예측 이력 및 주요 지표 요약
총 예측 횟수
회 (누적)
평균 IC/EC 예측값
mAh/g
최고 R²
기준
저장된 시나리오
개
최근 예측 이력
소재명
Ni
Co
Mn
도핑
IC 예측
EC 예측
모델
일시
NCM811
0.80
0.10
0.10
Al
183.2
171.4
LGBM
25.03.10
NCM622
0.60
0.20
0.20
Ti
175.8
164.1
GBM
25.03.09
NCM523
0.50
0.20
0.30
Mg
168.3
155.2
XGB
25.03.08
모델별 예측 성능
0.82
LGBM
0.76
GBM
0.79
XGB
0.71
RF

## Slide 6
02 소재 예측 입력
NCM Predict
대시보드
소재 예측
결과 분석
시나리오 비교
소재 예측 입력
조성 입력
Ni 함량
0.80
Co 함량
0.10
Mn 함량
0.10
도핑 원소 (M)
Al
Ti
Mg
Zr
Mo
W
Nb
도핑 함량 (M)
실험 조건
전류밀도
V_max
입력값 미리보기
조성 비율 시각화 (Ni 80% / Co 10% / Mn 10%)
Ni 80% · Co 10% · Mn 10%
도핑: Al · 함량: 0.02 · CD: 0.1C · V_max: 4.3V
예측 모델
▾
▶ 예측 실행

## Slide 7
03 예측 결과 & SHAP 분석
NCM Predict
대시보드
소재 예측
결과 분석
시나리오 비교
예측 결과 — NCM811 (Al 도핑, 0.02)
초기 방전 용량 (IC)
mAh/g
논문 기준 RMSE: 16.66 이하 목표
50사이클 후 방전 용량 (EC)
mAh/g
용량 유지율: 93.6%
SHAP Waterfall — IC 예측
V_max
+18.4
Ni
+14.2
EN_M
-8.3
LC_c
+6.1
M(도핑)
-5.7
Li
+4.2
SHAP Summary — 피처 중요도
V_max
Ni
M(도핑)
EN_M
LC_c
Li

## Slide 8
04 시나리오 비교
NCM Predict
대시보드
소재 예측
결과 분석
시나리오 비교
시나리오 비교
+ 시나리오 추가
NCM811 (Al)
Ni / Co / Mn
0.8 / 0.1 / 0.1
도핑 원소
Al
IC 예측
183.2 mAh/g
EC 예측
171.4 mAh/g
NCM622 (Ti)
Ni / Co / Mn
0.6 / 0.2 / 0.2
도핑 원소
Ti
IC 예측
175.8 mAh/g
EC 예측
164.1 mAh/g
NCM523 (Mg)
Ni / Co / Mn
0.5 / 0.2 / 0.3
도핑 원소
Mg
IC 예측
168.3 mAh/g
EC 예측
155.2 mAh/g
IC / EC 예측값 비교
시나리오별 IC / EC 예측값 비교 차트